## Slide 1: ارائه‌ی رويكرد تطبیق‌پذير با تنوع ترافیكي شبكه‌هاي پهن‌باند براي شناسايي حملات منع‌ خدمت توزيع‌شده
ارائه‌دهنده: روح‌الله جهان‌افروز
استاد راهنما: دکتر رسول جلیلی
استاد ممتحن داخلی: دكتر اميرحسين جهانگير

## Slide 2
فراگیر شدن برنامه‌های کاربردی مختلف
  تنوع ترافيكی پروتكل‌هاي مختلف
  رفتار‌هاي متفاوت در ترافيك شبكه
افزايش حملات منع خدمت (توزيع‌شده)
ظهور شبکه‌های پهن باند
مشكلات روش‌هاي پيشين
  عدم تطبيق پذيري
  عدم مقياس پذيري
طرح مسئله

## Slide 3
شبكه‌‌هاي پهن‌باند:
    نرخ گذر بالا
      سرعت و نرخ بالای تبادل اطلاعات
    حجم بالا
      تعداد زیادی از بسته‌ها با حجم زیادی از سرآیندها
    تنوع ترافيكي بالا
      ظهور پروتکل‌های جدید
      پروتکل‌های یکسان کاربردها و رفتارهای مختلف
شبکه‌های پهن‌باند

## Slide 4
هدف: نقض دسترسی‌پذیری
  مصرف منابع پردازشی سیستم
  مصرف منابع شبکه
حملات تقویت بازتاب: حملات منع خدمت غیر مستقیم
حملات منع خدمت توزیع شده : شبکه‌های بات
حجم بالای حملات در سالهای اخیر و مبتنی بر پروتکل‌های مختلف
حملات منع خدمت (توزیع شده)
Chart: سال میلادی
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Series 1 | 7.9 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 13.9 | 15.4
Series 3 | 7.9 | 9.5 | 10.8 | 12.1 | 13.9 | 15.4

## Slide 5
پردازش دسته‌ای
  جمع‌آوری بسته‌ها و پردازش آنها در زمان مناسب
  سربار زمانی زیاد
پردازش داده جریان
پردازش بسته‌ها در شبکه‌های پهن‌باند

## Slide 6
جریانی بی وقفه از داده
محدودیت زمانی و حافظه
مدل ترنستیل:
مسایل مطرح در حوزه پردازش داده جریان:
  سایز هر جریان: یافتن سایز یک جریان
  لحظه جریان: نشان‌دهنده وضیعیت کلی ترافيك شبكه:
  شاخص‌ها: جریان‌‌هایی با بیشترین تاثیر بر لحظه جریان
پردازش داده جریان

## Slide 7
حل مسائل داده جريان:
مسائل داده جريان
نمونه‌گيري:
سربار زماني و حافظه
عدم بررسي تمامي بسته‌ها
الگوريتم‌هاي انگاره

## Slide 8
داده ساختار احتمالاتي
جدول KxH
مناسب براي يافتن شاخص‌ها
انگاره شمارشي كمينه
۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰
۱ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱
۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱
۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۰
۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰
اندازه توابع درهم‌نگار
تعداد جداول درهم‌نگار
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
كمينه
مقادیر
شمارنده‌ها
عنصر
پرس‌و‌جو
تصادم
جریان ورودی

## Slide 9
نیاز به پردازش سریع بسته‌ها در شبکه‌های پهن‌باند
مراحل دریافت بسته در پیاده‌سازی پشته عادی سیستم عامل
  دریافت بسته توسط کارت شبکه(وقفه کارت شبکه).
  قرادادن بسته در فضای حافظه به کمک دی.ام.ای.
  ارسال سیگنال به پردازنده(وقفه نرم افزاری).
  انجام عملیات توسط پردازنده و تعامل با حافظه.
  ارسال بسته به پشته هسته در صورت نیاز به پردازش‌های بیشتر بر روی آن.
  ارسال محتویات بسته از فضای هسته به فضای کاربر.
وقفه‌های زیاد در شبکه‌های پهن‌باند!
پردازش سریع بسته‌ها

## Slide 10
ارایه شده توسط اینتل در سال ۲۰۰۹
دور زدن کرنل
استفاده از مزیت‌های پردازنده‌های جند هسته‌ای
کاربردهای مختلف در ورودی/خروجی‌ها با نرخ بالا
مشکلات:
  نیاز به توسعه گرداننده رابط
  عدم امکان استفاده از توابع فراهم شده توسط هسته
  مشکل در برقرای ارتباط با اجزای دیگر سیستم عامل
Data Plane Development Kit

## Slide 11
ارائه شده در سال ۲۰۱۶
اجرای برنامه‌های سطح کاربر در سطح کرنل
اجرای برنامه‌ها در محیط مجازی eBPF
مزیت‌ها:
  امکان استفاده از توابع کمکی کرنل
  استفاده از نگاشت‌های حافظه برای ارتباط با برنامه‌های
  سطح کاربر و اجزای دیگر سیستم عامل
مشکلات:
  نرخ پایین تر نسبت به DPDK
eXpress Data Path
برنامه کاربردی
زیرسامانه شبکه کرنل
درایور
ماشین مجازی ای بی پی اف
فضای کاربر
فضای هسته
کارت شبکه
سخت افزار
عملبات مربوطه (گذر، فیلترو..)
اتصال به ایکس. دی. پی
رینگ حافظه
اتصال با سوکت
بافر

## Slide 12
Data-Plane Programming
  hardware switch
    FPGA
    ASIC
    Network Processor
  Software switch
  Commodity multi-core CPUs
راه‌گزين‌هاي برنامه‌پذير

## Slide 13
برتري‌ نسبت به سخت افزارهاي ديگر.
قابليت برنامه نويسي با استفاده از زبان‌هاي مثل پي 4
راه‌گزين‌هاي برنامه‌پذير
بافر صف بندي
خط لوله ورودي
خط لوله خروجي
سرآيند بسته و فراداده
جدول تطبيق-عمل كنترل دسترسي
جدول تطبيق-عمل ارتباطات
جدول تطبيق-عمل پروكسي
جدول تطبيق-عمل شمارشي
جدول تطبيق-عمل هدايت آي‌.پي
بسته ورودي
مرحله 1
مرحله 2
مرحله 3
مرحله 4

## Slide 14
روش‌های مبتنی بر امضا
  مقایسه فیلد‌های بسته‌ها با امضاهای بسته‌های مهاجم مشاهده شده قبلی
  سرعت بالا
  ناکارآمد در شناسایی حملات با الگوهای جدید تر
  استفاده در سیستم‌های تشخیص نفوذ
روش‌‌های مبتنی بر تشخيص ناهنجاری
  شبیه‌سازی رفتار عادی شبکه با ضبط کردن ترافیک در یک بازه زمانی
  هرگونه رفتار مغایر با این مدل به عنوان ناهنجاری و بروز حمله
  یادگیری ماشین یکی از روش‌های محبوب در این دسته
روش‌های تشخیص حملات منع خدمت

## Slide 15
مبتنی بر امضا
تولید امضای سازگار با Snort
دسته‌بندی جریان مبتنی بر IPFIX
مشکلات
  عدم کارایی در شناسایی حملات با الگوهای متنوع
ارلاکر ۲۰۲۰

## Slide 16
مبتنی بر امضا
استفاده از راه‌گزین‌های برنامه‌پذیر سطح داده
مشکلات
  عدم کارایی در شناسایی حملات با الگوهای متنوع
  عدم صحبت در مورد نحوه یاددهی مدل‌ها
دیمیلانیوس ۲۰۲۱

## Slide 17
مبتني بر تشخيص ناهنجاري
درنظرگرفتن‌ بسته‌ها در قالب جریان
استفاده از یک بخش اعتماد‌ساز
دخالت انسان به عنوان شخص تعیین کننده برچسب جریان
به‌روزرسانی افزایشی مدل طبقه‌بندی کننده
بیگ‌ فلو ۲۰۱۹

## Slide 18
مبتني بر تشخيص ناهنجاري
جمع‌آوری اطلاعات آماری بسته‌ها
شناسایی قربانی بودن یک آدرس به کمک نامتوازن بودن مقادیر یک ویژگی خاص
استفاده از انگاره‌ها
ویژگی‌های نشان‌دهنده وقوع حمله؟
آر.تی.سد ۲۰۲۱

## Slide 19
مبتني بر تشخيص ناهنجاري
جمع‌آوری اطلاعات آماری توسط راه‌گزین‌های برنامه‌پذیر با استفاده از زبان P4
یک کنترل‌کننده مرکزی به منظور تشخیص و مدیریت مقابله با حملات
عدم وارسی محتوای کامل بسته‌ها  عدم کارایی در تنوع پروتکلی
جاکن ۲۰۲۱

## Slide 20
مبتني بر تشخيص ناهنجاري
استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق در سمت لبه مشتری
استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق با الگوریتم‌های پیشرفته‌تر در سمت فراهم‌کننده
عدم ارایه راهکاری بهینه به منظور آموزش مجدد شبکه‌های عصبی
دفاع هوشمند ۲۰۲۲

## Slide 21
مشکل روش‌های پیشین: عدم توجه به تنوع ترافیکی بالا در شبکه‌های پهن‌باند
پردازش جامع و تطبیق پذیر با ترافیک
  ماژول طبقه‌کنندی کننده: برچسب‌گذاري و طبقه بندي جريان‌ها بر اساس كاربرد به كمك ماژول وارسی‌کننده عمیق بسته
  انگاره برنامه‌های کاربردی: ذخيره اطلاعات آماري براي هر برنامه كاربردي در انگاره جدا
  تحلیلگر: شناسايي ناهنجاري در ترافیک برنامه‌های مختلف براساس مشاهدات قبلی
  ارسال خط‌مشي مربوطه به عنوان خروجي به ديوار آتش
راهکار پیشنهادی

## Slide 23
راهکار پیشنهادی

## Slide 24
جمع‌بندی
شبکه‌های پهن‌باند
حملات منع خدمت توزیع شده
داده جریان
پردازش سریع بسته‌ها
پیاده‌سازی برنامه‌ها
انگاره‌ها

## Slide 25
فعالیت | میزان پیشرفت | تخمین زمان باقی‌مانده
۱. مطالعه و بررسی مفاهیم | ۹۰٪ | ۱ هفته
۲. تحلیل و بررسی کارهای پیشین | ۷۰٪ | 3 هفته
۳. ارائه و امکان‎سنجی روش پیشنهادی | ۱۰٪ | 6 هفته
۴. پیاده‌سازی روش پیشنهادی | ۱۰٪ | 8 هفته
۵. ارزیابی روش پیشنهادی | ۰٪ | 6 هفته
۶. جمع‌بندی و تدوین پایان‌نامه | ۰٪ | 6 هفته
مراحل انجام و پیشبرد پروژه

## Slide 26
[1] M. Noferesti and R. Jalili, ‘ACoPE: An adaptive semi-supervised learning approach for complex-policy enforcement in high-bandwidth networks’, Computer Networks, vol. 166, p. 106943, Jan. 2020.
[2] R. K. Deka, D. K. Bhattacharyya, and J. K. Kalita, ‘Active learning to detect DDoS attack using ranked features’, Computer Communications, vol. 145, pp. 203–222, Sep. 2019.
[3] H. Shi, G. Cheng, Y. Hu, F. Wang, and H. Ding, ‘RT-SAD: Real-Time Sketch-Based Adaptive DDoS Detection for ISP Network’, Security and Communication Networks, vol. 2021, pp. 1–10, Jul. 2021.
[4] R. Vishwakarma and A. K. Jain, ‘A survey of DDoS attacking techniques and defence mechanisms in the IoT network’, Tele-commun Syst, vol. 73, no. 1, pp. 3–25, Jan. 2020.
[5] ‘Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper’, Mar. 2020. [Online]. Available: https://www.a10networks.com/blog/5-most-famous-ddos-attacks/
[6] B. Zhao, X. Li, B. Tian, Z. Mei, and W. Wu, ‘DHS: Adaptive Memory Layout Organization of Sketch Slots for Fast and Ac-curate Data Stream Processing’, in Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Min-ing, Virtual Event Singapore, pp. 2285–2293, Aug. 2021.
[7] B. Krishnamurthy, S. Sen, Y. Zhang, and Y. Chen, ‘Sketch-based change detection: methods, evaluation, and applications’, in Proceedings of the 2003 ACM SIGCOMM conference on Internet measurement - IMC ’03, Miami Beach, FL, USA, p. 234, 2003.
[8] Q. Xiao, Z. Tang, and S. Chen, ‘Universal Online Sketch for Tracking Heavy Hitters and Estimating Moments of Data Streams’, in IEEE INFOCOM 2020 - IEEE Conference on Computer Communications, Toronto, ON, Canada, pp. 974–983, Jul. 2020.
[9] V. Sivaraman, S. Narayana, O. Rottenstreich, S. Muthukrishnan, and J. Rexford, ‘Heavy-Hitter Detection Entirely in the Data Plane’, in Proceedings of the Symposium on SDN Research, Santa Clara CA USA, pp. 164–176, Apr. 2017.
[10] M. Charikar, K. Chen, and M. Farach-Colton, ‘Finding Frequent Items in Data Streams’, in Automata, Languages and Pro-gramming, vol. 2380, P. Widmayer, S. Eidenbenz, F. Triguero, R. Morales, R. Conejo, and M. Hennessy, Eds. Berlin, Hei-delberg: Springer Berlin Heidelberg, pp. 693–703, 2002.
[11] S. Muthukrishnan, ‘Data Streams: Algorithms and Applications’, FNT in Theoretical Computer Science, vol. 1, no. 2, pp. 117–236, 2005.
[12] G. Cormode and S. Muthukrishnan, ‘An improved data stream summary: the count-min sketch and its applications’, Journal of Algorithms, vol. 55, no. 1, pp. 58–75, Apr. 2005.
[13] Z. Liu, A. Manousis, G. Vorsanger, V. Sekar, and V. Braverman, ‘One Sketch to Rule Them All: Rethinking Network Flow Monitoring with UnivMon’, in Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference, Florianopolis Brazil, pp. 101–114, Aug. 2016.
مراجع

## Slide 27
[14] H. Zhu, Data Plane Development Kit (DPDK): A Software Optimization Guide to the User Space-based Network Applica-tions, 1st Edition. CRC Press, 2020.
[15] T. Høiland-Jørgensen et al., ‘The eXpress data path: fast programmable packet processing in the operating system kernel’, in Proceedings of the 14th International Conference on emerging Networking EXperiments and Technologies, Heraklion Greece, pp. 54–66, Dec. 2018.
[16] M. Fleming, ‘A thorough introduction to eBPF’, LWN.net Linux Weekly News, Dec. 02, 2017. https://lwn.net/Articles/740157/
[17] M. Zhang et al., ‘Poseidon: Mitigating Volumetric DDoS Attacks with Programmable Switches’, in Proceedings 2020 Net-work and Distributed System Security Symposium, San Diego, CA, 2020.
[18] M. Dimolianis, A. Pavlidis, and V. Maglaris, ‘Signature-Based Traffic Classification and Mitigation for DDoS Attacks Using Programmable Network Data Planes’, IEEE Access, vol. 9, pp. 113061–113076, 2021.
[19] F. Erlacher and F. Dressler, ‘On High-Speed Flow-Based Intrusion Detection Using Snort-Compatible Signatures’, IEEE Trans. Dependable and Secure Comput., vol. 19, no. 1, pp. 495–506, Jan. 2022.
[20] Z. Liu et al., ‘Jaqen: A High-Performance Switch-Native Approach for Detecting and Mitigating Volumetric DDoS Attacks with Programmable Switches’, in 30th USENIX Security Symposium (USENIX Security 21), pp. 3829–3846, 2021.
[21] S. Myneni, A. Chowdhary, D. Huang, and A. Alshamrani, ‘SmartDefense: A distributed deep defense against DDoS attacks with edge computing’, Computer Networks, vol. 209, p. 108874, May 2022.
[22] E. Viegas, A. Santin, A. Bessani, and N. Neves, ‘BigFlow: Real-time and reliable anomaly-based intrusion detection for high-speed networks’, Future Generation Computer Systems, vol. 93, pp. 473–485.
مراجع

## Slide 28
با سپاس از توجه شما